Územní plán Drahotěšice

opatření obecné povahy

VYDANÝ ZASTUPITELSTVEM OBCE Drahotěšice

Projektant : 	Projektový ateliér AD s.r.o.

Ing. arch. Jaroslav Daněk

Husova 4, 370 01 České Budějovice

atelierad@atelierad.cz

Pořizovatel:	Obec Drahotěšice

Drahotěšice 103, 373 41 Drahotěšice

Na základě uzavřené smlouvy s právnickou osobou

Projektový ateliér AD s.r.o.

Ing . arch. Jindřiška Kupcová

Husova 4, 370 01 České Budějovice

Objednatel:	Obec Drahotěšice

Drahotěšice 103, 373 41 Drahotěšice

Zpracováno:	únor 2011

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Číslo jednací: | Oprávněná osoba pořizovatele: | Správní orgán, který ÚP vydal: |
|  | Ing. Arch. Jindřiška Kupcová | Zastupitelstvo obce Drahotěšice |
|  | Projektový ateliér AD s.r.o. |  |
| Datum vydání: |  |  |
| Datum nabytí účinnosti: |  |  |

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Drahotěšice příslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4. a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“), § 171 a následující zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává

Změnu č.2 Územního plánu sídelního útvaru Drahotěšice

(dále jen „Změnu č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice“)

schváleného usnesením Zastupitelstva obce Drahotěšice č. xxxx ze dne xxxx, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou dne xxxx s účinností od xxxx, ve znění jeho pozdějších změn a úprav, v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu, kdy rozsah měněných částí územního plánu, ve kterých je změna vydávána podle § 16 vyhlášky 500/2006 Sb., je roven řešenému území změny vyznačenému v grafické části v rozsahu 1 řešené lokality.

- Vymezení zastavěného území

Zastavěné území zůstává vymezeno platnou územně plánovací dokumentací.

- Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Základní koncepce rozvoje území obce schváleného ÚPNSÚ je rozšířena o návrh nové plochy pro výrobu a skladování. V návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice jsou stanoveny limity využití, které respektují stávající přírodní, historické, urbanistické a kulturní hodnoty obce. Navrhované limity platí pouze v území řešeném Změnou č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice.

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice vychází z rozboru současného využívání území a problémové analýzy.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Ve změně jsou plně respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. V případě zamýšlené stavební nebo jiné obdobné činnosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči v platném znění.

Vlivem navrhované změny nebudou nijak narušeny podmínky ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Civilizační hodnoty v řešeném území změny č. 2 budou posíleny návrhem ploch pro výrobu a skladování a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.

Ochrana přírodních hodnot je zajištěna řešením dešťových vod z ploch řešeného území změny č.2, dále jsou respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).

S návrhem Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny.

V řešeném území Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu. Řešením Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých kulturních památek ani kulturních hodnot v navazujícím území.

V území řešeném Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních hodnot území i případných archeologických nálezů bude řešena v podmínkách pro vlastní provádění staveb, či jiných činností v souladu s příslušnými ustanoveními § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

PŘEHLED LOKALIT ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 2 ÚPNSÚ DRAHOTĚŠICE

| Pořadové číslo | Označení jednotlivých lokalit |
| --- | --- |
| 1 | Návrh plochy výroby a skladování |

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Nezměněna oproti schválenému ÚPNSÚ.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

| Číslo plochy | Označení jednotlivých lokalit |
| --- | --- |
| VS 1 | Návrh plochy výroby a skladování – ve východní části k. ú. Drahotěšice. Lokalita nenavazuje na zastavěné území. Limity využití území – vzdálenost 50m od kraje lesa, el. vedení VN 110 kV, OP el. vedení, pásmo hygienické ochrany stupně II.b a CHOPAV. |

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde k zásahu do systému sídelní zeleně. Současný podíl zeleně v sídle zůstane zachován.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

DOPRAVA V KLIDU

Koncepce dopravní infrastruktury se Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nemění. Lokalita řešená změnou musí mít svoji parkovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již přímo jako součást stavby.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování vodou ani odkanalizování..

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování el. energií. Tato koncepce je rozšířena o nové vedení připojující plochu výroby a skladování.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování plynem.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování teplem.

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice není vymezena plocha občanského vybavení.

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství.

CIVILNÍ OCHRANA

Řešení požadavků civilní ochrany se Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nemění – zůstává v platnosti řešení dle schváleného ÚPNSÚ.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení  ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.

V souvislosti s návrhem Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANU PŘED POVODNĚMI

#### Záplavové území

Území řešené Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice není dotčeno záplavovým územím.

#### Protipovodňové opatření

V souvislosti s návrhem  Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenavrhují žádná protipovodňová opatření.

#### Protierozní opatření

V souvislosti s návrhem  Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenavrhují žádná protierozní opatření.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI

Změna č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nevymezuje plochy pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

V území řešeném Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou vymezeny žádné plochy určené pro dobývání ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení.

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití

Řešené území obsahuje pouze 1 plochu, která změnou využití přejímá novou funkci, s níže uvedenými regulativy. Pro zbývající část správního území obce Drahotěšice jsou i nadále v platnosti původní regulativy dle schválené ÚPD.

| Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.) - návrh | VS |
| --- | --- |
| Hlavní využití |
| Plocha výroby a skladování – plocha pro FVE. |
| Přípustné využití |
| Jsou to plochy určené pro umisťování staveb fotovoltaické elektrárny a staveb a zařízení bezprostředně související s danou funkcí a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s otočným systémem atd.). Umisťovat parkovací a odstavná stání potřebná pro odstavení vozidel „obsluhy“ fotovoltaické elektrárny. |
| Nepřípustné využití |
| Jiné než hlavní a přípustné využití území je není umožněno. |

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH

#### Dopravní zařízení

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování a odstavných stání na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby.

#### Území s možnými archeologickými nálezy (řešené území)

Při stavebních aktivitách může dojít k porušení raně pravěkého a středověkého osídlení. V případě stavební nebo jiné obdobné činnosti v navržené lokalitě je nezbytné postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona „O státní památkové péči“. Veškeré práce spojené s výkopovými pracemi prováděné na těchto územích je investor povinen oznámit Archeologickému ústavu či jinému oprávněnému archeologickému pracovišti a umožnit archeologický výzkum v určeném rozsahu.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Změnou č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou dotčeny stávající veřejně prospěšné stavby schválené dle ÚPNSÚ. Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nenavrhuje plochy nebo opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, ani pozemky, u kterých je možno uplatnit vyvlastnění bez možnosti předkupního práva. Změna č.4 č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nenavrhuje opatření ani stavby k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

- Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Ve Změně č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem podmínkou pro rozhodování

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nevymezuje plochy, u kterých je nutné prověření změn jejich využití územní studií ani regulačním plánem.

- Údaje o počtu listů Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice a počtu výkresů grafické části

Dokumentace Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice obsahuje v originálním vyhotovení výrokové části 6 listů A4 textové části a strany 2 až 5 tohoto opatření obecné povahy.

Grafická část Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 2 výkresy.

SEZNAM PŘÍLOH - VÝROKOVÁ ČÁST:

  - Výkres základního členění území 				1:  5000

  - Hlavní výkres							1 : 5000

Vzhledem k tomu, že Změnou č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou dotčeny veřejně prospěšné stavby ani navrženy nové veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo, není součástí grafické části výkres veřejně prospěšných staveb a asanací.

- Důsledky na jednotlivé složky ÚPNSÚ

    - TEXTOVÁ ČÁST:

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ.

Koncepce byla rozšířena o nová vedení připojující plochu výroby a skladování.

    - GRAFICKÁ ČÁST:

Změna č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice má dopad do výkresu funkčního využití a do výkresu technické infrastruktury, výkresu širších vztahů a výkresu předpokládaných záborů půdního fondu.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPNSÚ Drahotěšice

- Proces pořízení Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice

Řešené území Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace. Předkládaný návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem – Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání.

  - O pořízení Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice rozhodlo Zastupitelstvo obce Drahotěšice svým usnesením ze dne 10.3.2009. Na základě projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že změna ÚPNSÚ je jednoduchého charakteru, u které lze sloučit koncept a návrh změny dle § 31 odst. 2 stavebního zákona a §17 vyhl. č. 175/2001 Sb.

  - Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Drahotěšice dne 25.11.2009.

  - Projektantem Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, autorizovaný architekt, č. autorizace 0279.

  - Společné jednání o návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice, zpracovaného podle nového stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), proběhlo dne 2.7.2010 Na základě došlých stanovisek a vyjádření bylo vypracováno jejich vyhodnocení, které bylo společně s návrhem předáno k posouzení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj. Posouzení bylo krajským úřadem vydáno dne 12.10.2010 č.j. KUJCK 32242/2010 OREG/2 ve kterém konstatoval, že lze zahájit řízení o vydání této územně plánovací dokumentace.

  - Oznámení o zahájení řízení o Změně č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice podle § 52 ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 19.11.2010. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce obec Drahotěšice po dobu min. 45 dnů (od 23.11.2010 do 7.1.2011). Veřejné projednání proběhlo dne 7.1.2011. Na veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

SOULAD S POLITIKOU  ÚZEMNÍHO ROZVOJE (dále jen „PÚR“)

Dle PÚR 2008 leží řešené území uvnitř oblasti OB 10, kterou respektuje, uvnitř transevropského multimodálního koridoru M1, tvořeného zde koridorem dálnice D3 a koridorem konvenční železnice AGC a AGTC C-E 551, které respektuje. Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktury. Neprochází zde žádný koridor mezinárodního významu.

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Návrh Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice není v rozporu s ÚPD vydanou (schválenou)  krajem – změna č.1 a 2. ÚPVÚC ČBSRA. Řešené území Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice není v kolizi s rozpracovanými ZÚR Jihočeského kraje.

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Z hlediska širších územních vztahů předmětná změna nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedících obcí. Předmětné lokality této změny nemají vazby na správní území sousedních obcí. Změna č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nachází ve východní části řešeného území, kdy část řešeného území kopíruje hranici katastrálního území Drahotěšic a Ševětína. Tyto dvě katastrální území rozděluje vodní plocha, která jde zároveň po části hranice řešeného území.

- Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je zpracována v souladu s cíly a úkoly územního plánování obsaženými v §§ 18 a  19 stavebního zákona. Řešené území Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice vymezuje nově navrženou lokalitou zastavitelného území - plochu výroby a skladování, která nenarušuje žádným způsobem požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§  22, §§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst. (4)) a s §§ 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice se stane registrovanou součástí ÚPNSÚ jako samostatná příloha a bude uložena společně s ÚPNSÚ.

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice byla v rámci společného jednání uplatněna stanoviska, tj. dotčené orgány vyjádřily souhlas bez požadavků. Zároveň nevznikly žádné rozpory.

- Vyhodnocení splnění zadání

Návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání, byl však doplněn - rozšířen na základě požadavku obce v rámci společného jednání, o novou plochu velmi malého rozsahu, která se nachází uvnitř řešeného území dle schváleného zadání. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu, která byla projednána s příslušnými dotčenými orgány a nepředpokládá se tímto rozšířením změna v dopadu do práv vlastníků dotčených řešením změny oproti schválenému zadání, bylo vyhověno požadavku obce a řešené území bylo rozšířeno.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu, pouze doplňuje již dříve navržené řešení. Ve Změně č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je umožněn rozvoj výroby a skladování (fotovoltaická elektrárna). Navrhované řešení vychází z požadavků pořizovatele (zadání) na provedení změny a výsledků veřejnoprávního projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení příslušné změny.

Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice vymezuje nové zastavitelné území ve východní části k. ú. Drahotěšice. Řešená lokalita nenavazuje na zastavěné území. Jedná se o lokalitu navrženou jako plochu výroby a skladování. Limity využití území – vzdálenost 50 m od kraje lesa, el. vedení VN 110 kV, OP el. vedení, pásmo hygienické ochrany stupně II.b a CHOPAV, které jsou respektovány.

Změna funkčního využití bude znamenat plynulé pokračování koncepce rozvoje původního územního plánu. V zadání nebyl dán požadavek na zpracování variantního řešení.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb..

V území řešeném Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních hodnot území i případných archeologických nálezů bude řešena v podmínkách pro vlastní provádění staveb či jiných činností v souladu s příslušnými ustanoveními § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Zpracovaný návrh Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně přírody a krajiny, zejména pak prvky nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické stability krajiny.

Udržitelný rozvoj území „spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.“

Z těchto důvodů a s ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhované změny není návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek.

ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

### Dopravní infrastruktura

Změna č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury, protože navržená lokalita je situována v přímé návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu a  svoji parkovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již přímo jako součást stavby.Přístup k navržené ploše bude zajištěn z místních komunikací.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

### Vodohospodářského řešení

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce vodohospodářského řešení, protože navrhovaná fotovoltaická elektrárna nevyžaduje vodohospodářské řešení. Srážkové vody budou řešeny na pozemku stavebníka.

### Zásobování el. energií

Plocha navržená Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice je určena pro stavbu FVE, z tohoto důvodu bude připojena ke stávajícímu el. vedení 110 kV, které prochází přímo přes řešené území.

### Zásobování plynem

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování plynem, protože navržená fotovoltaická elektrárna nevyžaduje zásobování plynem.

### Zásobování teplem

Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce zásobování teplem, protože navržená fotovoltaická elektrárna nevyžaduje zásobování teplem.

ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Ve Změně č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, protože plochy řešené Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nejsou charakteru, který by stanovoval VPS.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Změnou č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice nedojde ke změně koncepce odpadového hospodářství, protože realizací funkčního využití navržené plochy pro FVE nebude vznikat žádný nebezpečný odpad ani zatížení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Řešené území Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nevymezuje nové plochy pro dobývání nerostů, protože navržená lokalita  FVE se nachází mimo území, kde jsou registrovány plochy pro dobývání nerostů.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA

Orientační údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPNSÚ.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Veškeré zde uvedené limity jsou respektovány Změnou č.2 ÚPnSÚ Drahotěšice.

### Vzdálenost 50m od okraje lesa

Do území řešeného Změnou č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice zasahuje vzdálenost 50 m od kraje lesa. Fotovoltaická elektrárna nenaruší ani neohrozí přírodní hodnoty ani plochy lesní.

### Ochranné pásmo VN včetně el. vedení VN 110 kV

Do území řešeného Změnou č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice zasahuje ochranné pásmo VN 110 kV. Fotovoltaické panely nenaruší ochranné pásmo elektrického vedení ani stávající elektrické vedení.

### Pásmo hygienické ochrany stupně ii.b (Dolní Bukovsko, Týn n/Vlt, Jindř.Hradec)

Celé řešené území Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nachází v pásmu hygienické ochrany stupně II.b (Dolní Bukovsko, Týn n/Vlt, Jindř.Hradec). Navržená plocha fotovoltaické elektrárny žádným způsobem nenaruší pásmo hygienické ochrany stupně II.B.

### CHOPAV – Třeboňská pánev

Celé řešené území Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice se nachází CHOPAV – Třeboňská pánev. Navržená plocha fotovoltaické elektrárny žádným způsobem nenaruší chráněnou oblast přirozené akumulace vod.

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k návrhu zadání čj.: KUJCK 31793/2009/OZZL/2/Sf ze dne 22.10.2009 na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

„Vzhledem k tomu, že změna řeší návrh FVE nestanoví tím rámec pro umístění záměru uvedeného v příloze č.1 tohoto zákona, nejedná se o koncepci podle §10a zákona a z tohoto důvodu nepodléhá zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP“.

K návrhu Změny  č Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice v rámci společného jednání tento orgán již své stanovisko neuplatnil.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Nově navrženým zastavitelným územím je plocha výroby a skladování (FVE)..

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako místně příslušný orgán ochrany ZPF vydal souhlas s předloženým návrhem Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice stanoviskem čj.: KUJCK 24094/2010/OZZL/2/St ze dne 9.9.2010

V řešeném území se nenacházejí pozemky určené k plnění funkce lesa, proto není součástí této dokumentace vyhodnocení předpokládaných důsledků na tyto pozemky.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Způsob identifikace  lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem Změny č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice, zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.

Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy. Příklad kódu BPEJ : 7.43.00 (7 - klimatický region, 43 - hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 00 - číselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice půdy).

Půdní jednotky v řešeném území

| HPJ 43 | Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení |
| --- | --- |
| HPJ 67 | Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků |

Charakteristika tříd ochrany

II.	Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

V.	Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území

kód regionu				7

Symbol regionu : 			MT 4

Charakteristika regionu :			mírně teplý, vlhký

Suma teplot nad 100:                                                            	2200 - 2400

Průměrná roční teplota ve 0C :		6 - 7

Průměrný roční úhrn srážek v mm :		650 - 750

Pravděpodobnost suchých vegetačních období :	5 - 15

Vláhová jistota :			10

Tabulkové vyhodnocení  jednotlivých lokalit – změna č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice

| Ozn. | Navrhované funkční využití | Výměra lokalit v ha celkem | Výměra zem. Půdy v lokalitě podle kultury | Výměra nezem. ploch | BPEJ | Třída ochrany ZPF | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | Mimo souč. zastavěné území |  |  |  |  |
| VS 1 | Plocha výroby a skladování | 32,28 | plochy zeměděl., ostatní plochy, trvalý travní porost | 32,28 | 0,21 | 7.43.00 7.67.01 | II. V. | 31,95 0,33 |
|  | Celkem | 32,28 | - | 32,28 | 0,21 | - | - | 32,28 |

Zábory  půdy podle tříd ochrany celkem

| třída ochrany | zábor ZPF V HA | ZÁBOR ZPF V % |
| --- | --- | --- |
| II. | 31,95 | 98,98 |
| V. | 0,33 | 1,02 |
| Celkem | 32,28 | 100 |
| Nezemědělská půda | 0,21 |  |

ZDŮVODNĚNÍ

Lokalita VS 1:

Plochy výroby a skladování – východně v k. ú. Drahotěšice. Lokalita nenavazuje na zastavěné území, je zařazena do II. a V. třídy ochrany a část leží na nezemědělské půdě. Ve správním území jsou chráněné bonity I. a II. třídy. Při výběru vhodné lokality pro návrh FVE bylo z důvodu ochrany ZPF zvažováno více lokalit. Návrh byl řešen mimo jiné i s ohledem na možnosti zajištění předávacího místa do soustavy VN el. vedení. Ostatní varianty byly z hlediska možnosti připojení na soustavu VN značně složitější a ekonomicky náročnější. Jiné možnosti umístění nebyly vhodné z hlediska napojení na přístupovou komunikaci.  Předložený návrh plochy pro výstavbu FVE vyhovuje jak z hlediska napojení na soustavu VN, tak je i dobře dopravně obslužitelný. Dalším důvodem návrhu v uvedené lokalitě jsou i dořešené vlastnické vztahy. Navržená lokalita nebude blokována jinými účastníky řízení a má předpoklad pro brzkou realizaci.

Z důvodu ucelení a funkčního využití navržené plochy a po konzultaci s obcí se řešené území rozšířilo o pozemek s parcelním číslem 512/2, které bylo původně vedeno jako plochy lesní, ale na žádost majitele pozemku byl v katastru nemovitostí změněn pozemek na trvale travní porost. Z tohoto důvodu se navržená plocha pro FVE zvětšila o 0,22ha oproti původnímu návrhu.

Závěr

V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Ve Změně č. 2 ÚPNSÚ Drahotěšice je vymezena plocha, která zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

| OZNAČ. LOKALIT | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | PARCELA ČÍSLO | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- |
| VS 1 | Plocha výroby a skladování | 518/26, 517/1 | plochy zemědělské, ostatní plochy |

- Rozhodnutí o námitce, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitce

Žádné námitky k návrhu nebyly vzneseny.

- Vyhodnocení připomínek

Žádné připomínky k návrhu nebyly vzneseny.

- Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek

Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice bude vypracována v čistopisech v originálním vyhotovení ve 4 paré.

- Údaje o počtu listů odůvodnění Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice a počtu výkresů grafické části odůvodnění

Dokumentace odůvodnění Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice obsahuje v originálním vyhotovení 8 listů textové části ( a strany 6 až 12 tohoto opatření obecné povahy).

Grafická část odůvodnění Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy.

SEZNAM PŘÍLOH - ODŮVODNĚNÍ:

  - Koordinační výkres						1 : 5000

  - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 2 880

  - Výkres širších vztahů					1 : 50000

Poučení :

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

Upozornění:

Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Drahotěšice, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta stavebnímu úřadu a odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice, Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Údaje o vydané Změně č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části  možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na www stránkách obce http://www.drahotesice.cz.

………………………………………                                               	………………………………………

starosta obce                                                	                        místostarosta obce